## Slide 1: SIP2 Zwischenpräsentation
SIP2
Alexandros Skiadas
Edward Alhanoun
Stanislav Uschakow
Mannheim, 10.5.18
Fakultät für Informationstechnik

## Slide 2: Agenda
Einleitung
Signalverarbeitung
Modulbeschreibung
Matlab2Android
Ausblick

## Slide 3: 1. Einführung
Ziel: Android Modul zur Apnoeerkennung
Datenvorverarbeitung (EKG Daten)
  AKF Histogramm
  Relevante Daten
Prototyp Neuronales Netz
  Trainieren
Matlab to C++ to Android

## Slide 4: 2. Signalverarbeitung
  Ziel: Generierung der Featurevektoren für das neuronale Netz.
  Fensterung der EKG Daten und Generierung
  des AKF Histogramms.

## Slide 5: 2. Signalverarbeitung
  AKF-Histogramm  AKF-Matrix  AKF-Fenster
  Tiefpassfilterung um nur
  1. Nebenmaximal zu erhalten
  Abtastung auf 13 Werte pro
  AKF-Fenster
  Generierung eines 1 x 26 Vektors zum Training des NN

## Slide 6: 3. Modulbeschreibung
  2 Klassen
    Zeitsignal Verarbeitung
      Generierung des Histogramms
      Extraktion der Features
    Klassifizierung
      FFN
      2 Klasse: Apnoe und kein Apnoe
      Input 26 Werte ( max_values, indeces )
Notes: * Funktioniert nicht (dazu später mehr) -> Matlab coder

## Slide 7: 3. Modulbeschreibung
  Zeitsignal Vorverarbeitung (ECGProcessing.m)
input_vector = generate_input_vector ( ecg_chunk )
[val, idx] = process_histogram ( histogram )
[new_val, new_idx] = process_values ( val, idx )
Notes: Generate_input:
Check ecg_length
Hamming window (ecg_chunk)
Fill histogram ringbuffer
  Until then : return []
Return [ max idx ]
( 1 x 26 )
Process_histogram:
Cut window ( 104 x 121 )
Get max val, max idx
Process_values:
Lowpass idx
Downsample
New max ( idx )

## Slide 8: 3. Modulbeschreibung
  Klassifizierung (Classification.m)
    Einlagiges Perceptron Network
    Probabilistisches Netz
      Input:
        1x26 Vektor ( max_values, indeces )
      Output
        1x1 double
          1 100% Apnoe
          0 100% Kein Apnoe

## Slide 9: 3. Modulbeschreibung – Live Demo

## Slide 10: 4. Matlab2Android
  Matlab Coder Toolbox
    Entry function
    Datentypen definieren
      Optional: Automatisch mithilfe Testbench
  Android Studio
    Android & C++ Projekt
    Cmake editieren
    JNI Datentypkonvertierung
  Matlab Coder funktioniert nicht mit Klassen!

## Slide 11: 5. Ausblick
  Recactoring Class -> Functions
  Finetuning der Parameter
  Erstellung von C++ Code
  Kompilierung & Fertigstellung des Android Moduls