## Slide 1: SIP2 Zwischenpräsentation
SIP2
Alexandros Skiadas
Edward Alhanoun
Stanislav Uschakow
Mannheim, 10.5.18
Fakultät für Informationstechnik

## Slide 2: Agenda
Einleitung
Signalverarbeitung
Modulbeschreibung
Matlab2Android
Ausblick

## Slide 3: 1. Einführung
Ziel: Android Modul zur Apnoeerkennung
Datenvorverarbeitung (EKG Daten)
  AKF Histogramm
  Relevante Daten
Prototyp Neuronales Netz
  Trainieren
Matlab to C++ to Android

## Slide 4: 2. Signalverarbeitung
  Ziel: Generierung der Featurevektoren für das neuronale Netz.
  Fensterung der EKG Daten und Generierung
  des AKF Signal.

## Slide 5: 2. Signalverarbeitung
  AKF  AKF-Histogramm  AKF-Fenster
  Tiefpassfilterung um nur
  1. Nebenmaximal zu erhalten
  Abtastung auf 13 Werte pro
  AKF-Fenster
  Generierung eines 1 x 26 Vektors zum Training des NN

## Slide 6: 3. Modulbeschreibung
  2 Klassen
    Zeitsignal Verarbeitung
      Generierung des Histogramms
      Extraktion der Features
    Klassifizierung
      FFN
      2 Klasse: Apnoe und kein Apnoe
      Input 26 Werte ( max_values, indeces )

## Slide 7: 3. Modulbeschreibung
  Zeitsignal Vorverarbeitung (ECGProcessing.m)
input_vector = generate_input_vector ( ecg_chunk )
[val, idx] = process_histogram ( histogram )
[new_val, new_idx] = process_values ( val, idx )
Notes: Generate_input:
Check ecg_length
Hamming window (ecg_chunk)
Fill histogram ringbuffer
  Until then : return []
Return [ max idx ]
( 1 x 26 )
Process_histogram:
Cut window ( 104 x 121 )
Get max val, max idx
Process_values:
Lowpass idx
Downsample
New max ( idx )

## Slide 8: 3. Modulbeschreibung
  Klassifizierung
    Einlagiges Perceptron Network
    Probabilistisches Netz
      Input:
        1x26 Vektor ( max_values, indeces )
      Output
        1x1 double
          1 100% Apnoe
          0 100% Kein Apnoe

## Slide 9: 4. Matlab2Android
  Matlab Coder
    Entry function
    Datentypen definieren
      Optional: Automatisch mithilfe Testbench
  Android Studio
    Android & C++ Projekt
    Cmake editieren
    JNI Datentypkonvertierung

## Slide 10: 5. Ausblick
  Finetuning der Parameter
  Erstellung von C++ Code
  Kompilierung & Fertigstellung des Android Moduls

## Slide 12: Überschrift Bildfolie – zwei Bilder mit Text
Mit seiner Aufnahme in die Elite war Knechts Leben auf eine andre Ebene verpflanzt.
BILD
Positionierungsfläche für Bilder.
Bitte in linker oberer Ecke beginnen.
Bis maximal rechte und/oder untere Begrenzung, ggf. Bild beschneiden.
Es war der erste und entscheidende Schritt in seiner Entwicklung geschehen.
BILD
Positionierungsfläche für Bilder.
Bitte in linker oberer Ecke beginnen.
Bis maximal rechte und/oder untere Begrenzung, ggf. Bild beschneiden.

## Slide 13: Überschrift Bildfolie – Text-Bild-Kombination
Es war der erste und entscheidende Schritt in seiner Entwicklung geschehen.
  Die amtliche Aufnahme in die Elite mit dem innern
  Erlebnis der Berufung zusammenfällt.
  Es geht durchaus nicht allen Eliteschülern so
BILD
Positionierungsfläche für Bilder.
Bitte in linker oberer Ecke beginnen.
Bis maximal rechte und/oder untere Begrenzung, ggf. Bild beschneiden.

## Slide 14: Überschrift Balkendiagramm
Chart: 
| Rubrik 1 | Rubrik 2 | Rubrik 3 | Rubrik 4
Grösse 1 | 25 | 25 | 80 | 30
Grösse 2 | 30 | 40 | 25 | 48
Grösse 3 | 35 | 45 | 40 | 50

## Slide 15: Überschrift Tortendiagramm
Chart: 
| Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4
Rubrik 1 | 22.5 | 10.5 | 61 | 6
Rubrik 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Rubrik 3 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 16: Überschrift Tabelle
Rubrik 1 | Rubrik 2 | Rubrik 3 | Rubrik 4
Zeile 1 | Wert A | Wert B | Wert C
Zeile 2 | Wert D | Wert E | Wert F
Zeile 3 | Wert G | Wert H | Wert I
Zeile 4 | Wert J | Wert K | Wert L

## Slide 17: Überschrift Ablaufdiagramm 4 Phasen
Phase 1
Phase 2
Stichwort 1
Stichwort 2
Phase 3
Phase 4
Stichwort 1
Stichwort 2
Stichwort 1
Stichwort 2
Stichwort 1
Stichwort 2

## Slide 18: Überschrift Ablaufdiagramm 6 Phasen
Stichwort 1
Stichwort 2
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6
Stichwort 1
Stichwort 2
Stichwort 1
Stichwort 2
Stichwort 1
Stichwort 2
Stichwort 1
Stichwort 2
Stichwort 1
Stichwort 2

## Slide 19: Überschrift Organigramm
Funktion
Name
Funktion
Name
Funktion
Name
Funktion
Name
Funktion
Name
Funktion
Name
Funktion
Name
Funktion
Name
Funktion
Name
Funktion
Name
Funktion
Name
Funktion
Name
Funktion
Name